Неопрессы (Сепараторы для рыбы) – Оборудование для производства рыбного фарша.

Ссылка на сайт: http://andreyvl.ru/fish/shkosti4.htm

Ссылка на видеоролик: http://agroserver.ru/user/2558/video/646/

Компания «Андрей Техно-Прим» представляет Неопрессы для производства рыбного фарша. Данное оборудование предназначено для производства фарша из морской или речной рыбы. Это оборудование отличает доступная цена, высокая производительность, экономичность и надежность.

Как работает оборудование?

Для начала у рыбы необходимо удалить голову и внутренности, затем рыба загружается в неопресс. После загрузки рыбы, она попадает на участок между лентой и барабаном, где мышцы рыбы продавливаются через перфорированный барабан, а все остальное - косточки, плавники, кожа, хвосты - отбрасывается в сторону.

Детали, соприкасающиеся с продуктов, изготавливаются из нержавеющей стали, оборудование простое в управлении и техническом обслуживании, для работы на машине требуется один человек оператор.

Технические характеристики оборудования

| Характеристика | Модель |
| --- | --- |
|  | TC-150 | ТС-300 | ТС-1000 |
| Производительность, кг/ч | 150 | 300 | 950 |
| Диаметр отверстий в барабане, мм | от 3 до 8 |
| Материал изготовления барабана | н/ж сталь SUS#304 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 3 |
| Электропитание, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 850*600*800 | 950*850*800 | 950*850*1250 |
| Масса, кг | 200 | 300 | 360 |